## Slide 1: Projeto de Filtros e Escolha da Frequência de Amostragem
Do filtro anti-aliasing analógico à definição de fs e ao filtro IIR digital em biquads

## Slide 2: O problema: aliasing e o teorema de Nyquist
Para amostrar um sinal sem distorção, a frequência de amostragem fs deve ser maior que o dobro da maior frequência presente no sinal.
  fs > 2 · f_máx (frequência de Nyquist = fs/2)
Se houver energia acima de fs/2, ela "dobra" para dentro da banda útil e se mistura ao sinal — isso é o aliasing, e não tem como desfazer depois.
Solução: um filtro analógico passa-baixa antes do ADC — o filtro anti-aliasing — que atenua tudo acima da banda de interesse.
A pergunta central: quanto vale fs? Ela sai da especificação do anti-aliasing, não de um chute.

## Slide 3: Dois scripts, dois domínios
findAnalogFilterByTargetFreq
Filtro ANALÓGICO Butterworth.
Vive ANTES do conversor A/D.
É o filtro anti-aliasing físico (resistores e capacitores).
Entrega a frequência de corte e a frequência complementar que definem fs.
Exemplo: dimensiona um Sallen-Key (calcula o capacitor).
findDigitalFilterIIRBiquadsByTargetFreq
Filtro DIGITAL IIR Butterworth.
Vive DEPOIS da amostragem, dentro do DSP/microcontrolador.
Já recebe fs como parâmetro de entrada.
Entrega seções biquad (SOS) prontas.
Exporta coeficientes em C para Direct Form II Transposto.

## Slide 4: findAnalogFilterByTargetFreq — o que faz
Ideia: você diz onde quer uma certa atenuação; ele acha o corte do filtro.
Parâmetros de entrada
  fDesejada — a frequência que te interessa (Hz).
  ordem — ordem do Butterworth (quanto maior, mais íngreme).
  filterType — 'lowpass' (anti-aliasing) ou 'highpass'.
  desvio — folga de magnitude permitida (ex.: 0,05 = 5%).
  isBP — True: fDesejada está na banda de passagem; False: na de rejeição.
Como calcula (Butterworth)
  Magnitude alvo: M = 1 − desvio (se passagem) ou desvio (se rejeição).
  Fator A = ((1/M²) − 1)^(1/2·ordem); corte: ωc = ωd / A (passa-baixa).

## Slide 5: Princípio analógico (1/2): a resposta de Butterworth
| H(ω) | = 1 / √( 1 + ( ω / ωc )2n )
ωc é a frequência de corte e n é a ordem do filtro.
Quanto maior a ordem n, mais abrupta é a transição entre passar e rejeitar.
Em ω = ωc a magnitude vale sempre 1/√2 ≈ 0,707 (−3 dB).
No passa-alta, basta trocar ω/ωc por ωc/ω.

## Slide 6: Princípio analógico (2/2): isolando a frequência de corte
Impõe-se | H(ωd) | = M ⟹ 1 / M2 = 1 + ( ωd / ωc )2n
A = ( 1 / M2 − 1 )1 / 2n
passa-baixa: ωc = ωd / A passa-alta: ωc = ωd · A
M é a magnitude desejada em ωd: M = 1 − desvio (banda de passagem) ou M = desvio (rejeição).
A frequência complementar usa a magnitude oposta: ωcomp = ωc · Acomp.
É essa ωcomp — onde o sinal já caiu ao nível tolerado — que vira fs/2.

## Slide 7: As frequências que o script analógico devolve
O gráfico marca quatro frequências sobre a curva Butterworth (return: fc, freq_limite, f_complementar):
Frequência desejada (amarela): a que você pediu — onde a magnitude vale o alvo M.
Frequência de corte – fc (verde): ωc/2π, o –3 dB do filtro; é o valor que você usa para projetar o circuito.
Limite da banda (vermelha): borda da banda de interesse (passagem ou rejeição).
Frequência complementar (roxa): borda da banda OPOSTA — onde o sinal já está bem atenuado. É esta que vira fs/2.
Guarde a frequência complementar (roxa): ela é a chave para definir fs.

## Slide 8: findAnalogFilterByTargetFreq — como usar
1) Chamar a função com a especificação do filtro
fc, _, f_comp = findAnalogFilterByTargetFreq(
fDesejada=100, # Hz que se quer preservar
ordem=2,
filterType='lowpass',
desvio=0.05, # 5% de folga
isBP=True) # 100 Hz na banda de passagem
2) Dimensionar o circuito (Sallen-Key) com fc
R = 1000 # 1 kΩ
C = 1 / (2*pi*fc*R) # capacitor
Saídas no console: frequência de corte (fc), limite da banda e frequência complementar.
Use fc para o hardware; guarde f_comp para o próximo passo (definir fs).

## Slide 9: O fluxo central: definir fs a partir do anti-aliasing
1. Especifique o anti-aliasing
Escolha a frequência do passa-baixa (fDesejada) e o desvio
2. Rode o script analógico
Ele devolve a frequência complementar (banda já atenuada)
3. Defina a amostragem
A complementar tem de cair em fs/2 (Nyquist)
fs = 2 × frequência complementar
Garantir atenuação suficiente já em fs/2 é o que impede o aliasing.

## Slide 10: findDigitalFilterIIRBiquadsByTargetFreq — o que faz
Mesma ideia do analógico, agora no domínio digital — e já recebe fs
Projeta um Butterworth IIR e devolve as seções biquad (SOS) prontas para implementar.
biquad = filtro de 2ª ordem; quantidade de biquads = ordem / 2.
Por que biquads e pré-distorção?
  Em ponto flutuante/fixo, cascatear biquads é numericamente estável (vs. um polinômio de ordem alta).
  Usa a transformada bilinear com pré-distorção da tangente: tan(ωc/2) corrige a fc para o valor certo em tempo discreto.
Validações automáticas (evitam erro de projeto)
  ordem deve ser par e ≥ 2; 0

## Slide 11: Princípio digital (1/2): a transformada bilinear
Ω = tan( ω / 2 )
onde ω = 2π f / fs (frequência digital normalizada)
A bilinear converte o projeto analógico em digital, mas comprime o eixo de frequências.
A relação entre a frequência analógica Ω e a digital ω é não linear: perto de fs/2 a compressão é máxima.
Sem corrigir isso, a frequência de corte do filtro digital ficaria deslocada da desejada.
Solução: resolver o Butterworth no espaço pré-distorcido tan(ω/2) — próximo slide.

## Slide 12: Princípio digital (2/2): pré-distorção da tangente
tan Ωd = tan( π fdes / fs )
tan Ωc = tan Ωd / A (passa-baixa)
ωc = 2 · arctan( tan Ωc ) fc = ωc · fs / 2π
1) Pré-distorce a frequência desejada para o domínio analógico com tan(·).
2) Aplica ali a mesma relação de Butterworth — divide pelo fator A (o do slide anterior).
3) Volta ao digital com arctan (“anti-warp”) e calcula fc.
Resultado: a magnitude-alvo é atingida exatamente em fDesejada depois da bilinear.

## Slide 13: findDigitalFilterIIRBiquadsByTargetFreq — como usar
Opção A — em Python
res = findDigitalFilterIIRBiquadsByTargetFreq(
fDesejada=100, ordem=10, fs=1600,
filterType='lowpass', desvio=0.05, isBP=True)
print(res.biquads_df2t) # coeficientes prontos
Opção B — linha de comando
python ...IIRBiquads.py --fDesejada 100 --ordem 10 \
--fs 1600 --show-c
Flags úteis: --show-sos, --show-c (gera array em C), --c-only, --no-plot, --casas N.
Exportar para firmware
formatBiquadsForC(res) gera o array const float[ ][5] em DF2T — copie direto para o DSP.

## Slide 14: Exemplo numérico de ponta a ponta
Cenário: medir um sinal cuja banda de interesse vai até 100 Hz.
1 · Especificar o anti-aliasing (analógico)
findAnalogFilterByTargetFreq(fDesejada=100, ordem=2, lowpass, desvio=0.05, isBP=True)
Retorna: fc ≈ 174,4 Hz · f. complementar ≈ 779,6 Hz
2 · Definir a frequência de amostragem
fs = 2 × f. complementar = 2 × 779,6 ≈ 1559 Hz → arredonda para 1600 Hz (margem)
3 · Dimensionar o circuito (Sallen-Key, R = 1 kΩ)
C = 1 / (2π · fc · R) ≈ 912,5 nF
4 · Projetar o filtro digital IIR
findDigitalFilterIIRBiquadsByTargetFreq(fDesejada=100, ordem=10, fs=1600)
Retorna: 5 biquads · fc digital ≈ 111,4 Hz · coeficientes prontos para DF2T em C

## Slide 15: Resumo e boas práticas
Anti-aliasing primeiro: a especificação do filtro analógico (banda de interesse + desvio) é o ponto de partida do projeto.
fs = 2 × f. complementar: a frequência onde o sinal já está suficientemente atenuado vira a metade de Nyquist.
Arredonde fs para cima: escolher um fs comercial maior que o mínimo dá margem de segurança contra aliasing.
Ordem par no IIR: o filtro digital é montado em biquads (ordem ÷ 2 seções), estável e fácil de implementar.
Pré-distorção da tangente: garante que a fc digital corresponda à fc analógica desejada após a transformada bilinear.
Exporte para C (DF2T): formatBiquadsForC entrega os coeficientes prontos para rodar no microcontrolador/DSP.